## Slide 1: 5组综设汇报
组长:陈旺 组员:刘福鑫,谢昊洋,林愉翔

## Slide 2: 目录
1.已完成任务展示
2.最终代码设计
3.测试

## Slide 3: 已完成任务展示
第一阶段:环境搭建
1.成功配置局域网
2.成功在目标板上启动Linux内核
3.成功启动NFS服务使目标板获取虚拟机文件系统

## Slide 4: 已完成任务展示
第二阶段:helloworld.c交叉编译以及在目标板上运行
1.成功在虚拟机编译ARM核程序
2.成功将在虚拟机上编译的程序放到目标板上运行

## Slide 5: 已完成任务展示
第三阶段:syslink例程的修改,编译及运行
1.改为开根号运算:
2.改为文件读取数据并进行大写转化

## Slide 6: 已完成任务展示
阶段四:GDB调试
虚拟机:输入l,输出全部代码
开发板:

## Slide 7: 已完成任务展示
第五阶段:最终代码实现
现场展示

## Slide 8: 最终代码设计
一.原理解析
二.声卡参数选择
三.架构设计
四.后续优化

## Slide 9: 原理解析:
ARM核:Linux系统,具有完备的接口程序
如:alsa:声卡操作
DSP核:SYS/BIOS系统:实时系统,加速处理
syslink:中间件,负责核间通信
现阶段不对数据进行处理,仅送到DSP核后送回

## Slide 10: 声卡参数选择
采样率:48kHZ
采样周期:960帧每周期
双声道,16位有符号小端序
每周期数据 = 20ms数据 = 2 * 16 * 960

## Slide 11: 架构设计
基于ex04_sharedregion例程
ARM核:双线程
录音线程:从声卡接收数据并放入缓冲区
播放线程:从缓冲区中接收处理好的数据并送至声卡
主函数阻塞
DSP核:从缓冲区取数据处理好后放回缓冲区

## Slide 12: 架构设计
本质:生产者消费者问题
问题:
1.缓冲区选择
2.同步机制

## Slide 13: 缓冲区选择
双缓冲区:
录音线程->DSP核 和 DSP核->播放线程
ex04例程自带的sharedregion:共享内存
空分复用:
前半部分:用于录音线程与DSP核之间的信息传递,最多容纳20个周
期的数据
后半部分:用于DSP核与播放线程之间的信息传递,最多容纳20个周
期的数据

## Slide 14: 同步机制
信号量同步
四个信号量:
录音线程与DSP核间:empty_in,full_in
DSP核与播放线程间:empty_out,full_out
跨核同步问题:
app.c和server.c仅声明需要申请的信号量
利用ex04例程自带的消息队列,通过互相发送消息在各自的回调函数中进行资源释放

## Slide 15: 程序退出问题
ctrl+c退出:未进行资源释放强制退出
导致:退出后的第一次arecord |aplay命令无输出
解决:将ctrl+c设为标准退出方式
引入sigaction信号捕获机制,捕获ctrl+c信号
问题:ctrl+c终结守护进程,无法正常退出
解决:放弃ctrl+c退出,改为enter退出

## Slide 16: 后续优化
问题:消息发送失败导致的死锁问题以及数据错位问题
解决:
1.重试机制:消息发送后进行返回值确认,若发送失败则短暂阻塞后重新发
送
2.索引队列机制:
放弃自增型索引
改变消息格式:前16位消息,后16位处理的索引号
索引队列记录收到消息中的索引号
每次进行数据操作从索引队列中提取索引号
3.后续:引入基于索引队列的信号量恢复机制

## Slide 17: 后续优化
问题:程序开始时因调度引发的欠载爆音问题
解决:引入预充水机制,通过设置声卡参数,让ringbuffer拥有三个周期的数据前不开启DAC硬件

## Slide 18: 后续优化
问题:单次readi采集的数据不满960帧(一周期数据)导致的数据断
裂
解决:引入while拼装机制
在rc = readi(frame) 不满960帧数据时
进行frame - rc操作并再次进行rc = readi(frame)并与之前的数据进
行拼接
直至采集完整的960帧数据后退出循环并发送确认消息

## Slide 19: app.c流程(握手后):

## Slide 20: 录音线程流程:

## Slide 21: 播放线程流程

## Slide 22: app.c回调函数:
一般消息:直接根据消息进行处理
包含索引的消息:
进行消息分析
根据前16位消息释放资源
将后16位数据索引插入到索引队列

## Slide 23: server.c流程

## Slide 24: server.c回调函数:
同app.c

## Slide 25: 测试:
1.数据一致性测试
2.压力测试
3. 频繁启停与防僵尸进程测试
4. 冷启动预充水机制验证

## Slide 26: 数据一致性测试
目的:测试整个过程中的数据一致性,无数据错位以及丢失等问题
方案:
开启旁路抓包:抓取ALSA送往声卡的.raw数据
播放端通过online tone generator网站播放1000HZ正弦波
运行5秒,并检测是否存在overrun等报错,以及进行返回值检查
将生成的.raw文件导入到 Audacity进行波形解析

## Slide 27: 数据一致性测试
实现:test_case1_basic.sh
结果:

## Slide 29: 压力测试
目的:验证代码中的 ALSA 分段组装逻辑，确保在高压环境下依然
无数据断裂等问题
方案:
旁路抓包
通过while true; do :; done &
LOAD_PID1=$!命令生成两个死循环后台进程榨干CPU资源
运行10秒,并观察有无overrun报错,以及音频是否连续,以及返回值
检查
将生成的.raw文件导入 Audacity进行波形解析

## Slide 30: 压力测试
实现:test_case2_stress.sh
结果:

## Slide 32: 频繁启停与防僵尸进程测试
目的:验证退出机制是否能够完全回收资源,以及是否有僵尸进程残留
方案:将快速连续地启动 ./run.sh ，等待 1 秒后输入 Enter 回车键退出。重复 10 次,检测RET_VAL返回值
验收标准：
每次都能打印出 OK 。
每次退出后进程干净销毁，系统控制台不会卡死。
再次启动时不会报 IPC 端口被占用或共享内存申请失败（证明 DSP 资源也
成功回收）
实现:test_case3_ipc_lifecycle.sh

## Slide 33: 频繁启停与防僵尸进程测试
结果:

## Slide 34: 冷启动预充水机制验证
目的:验证预充水机制是否能够有效防止启动时的overrun爆音
方案:
观察程序运行时有无overrun报错以及爆音问题
观察波形开端
验收标准:启动时的波形连续,无突变

## Slide 35: 冷启动预充水机制验证
结果: